## Slide 1: BSP 2016总结 徐学锋

## Slide 2: 主要工作
BSP在kernel中的角色定位
能力覆盖到系统启动主线：下载、boot、内核移植、睡眠唤醒、usb驱动、ddr驱动、emmc驱动、dvfs、sleep
内核系统性问题定位：死机分析、性能优化、功耗开发和优化
芯片及系统的设计与实现
boot设计
dump设计
睡眠唤醒
2016年主要工作
系统boot | 系统软件升级 | 下载target loader
接口驱动 | 片上基础驱动 | cpu powermange
ddr驱动 | 死机分析 | 系统性能分析
系统功耗分析 | mmc驱动 | usb驱动
bridge驱动 | 显示系统驱动 | 电源管理
audio | cp audio | camera driver
camera hal | Sensor | camera效果调试
T卡驱动 | CP驱动 | 触控系统驱动
系统稳定工作
1、解决1860合入RCU patch不全导致的死机；
2、Generic timer不准死机，使用AP timer规避；
3、外部buck跌落导致的死机；
4、DDR时序问题；
5、CPU电压不够；
6、eden tl420野指针踩内存问题；
7、睡眠唤醒DP550总线挂死；
8、唤醒时modem dump后初始化secure寄存器总线挂死；
9、睡眠不管wdt导致的wdt超时复位；
10、不开clock访问video寄存器导致的总线挂死；
11、audio、usb、video等软件逻辑导致的panic；
12、arm原生代码导致的bug_on;
13、modem ps测试harq挂死总线
性能优化
性能分析主要在系统级优化和对其他团队支持上。工作内容表现在：
开机时间从45s优化到25s；
跑分从25000优化到42000；
协助解决了USB3速率提升问题；
协助解决了PS下载丢包掉坑问题；
协助解决了wifi下载速率问题，同时发现了CPU调频的bug
系统开机调试
1881启动工作在3月9日到29号，BSP参与部分在3月9号到19号。
主要任务包括：
uart下载调试；
arm-trust-firmware调试；
uboot启动调试
内核启动挑时候
32位Android启动调试
功耗工作
功耗方面主要开发了arm IPA智能温控方案
开发了ddr动态调频
其他为配合硬件进行修改测试。

## Slide 3: 技术建设
效率提升
花费了6人月开发了ramdump工具
工具可以离线分析死机情况，解决了方案历来的一个顽疾：除了panic外的死机，基本没有什么log可看，该工具可以分析总线挂死、DDR不稳、CPU不稳，分辨死机可能的方向，降低误判，极大的提升了分析效率。
同时，通过工具对稳定性参与人员可以进行更专业的细分，流水线分工，对人员的系统能力要求降低，对专业能力要求提升，提升分析效率
整理内核性能分析工具
整理性能分析工具和方法，解决了之前内核性能分析的盲目性，通过工具，有章可循
培训分享
第一季度开展“1881撕代码”活动，在芯片回片前对代码进行了系统性的review；
第二季度开展“内核干货分享”活动，包括GIC\内存管理\crash分析等内核较为深入，但工作不直接接触的内容进行交流
第三季度开展北分、上海技术交流会，对芯片和系统设计深入交流
专利输出
通过了7篇专利

## Slide 4: 团队成长
2016年初没有分BSP出来，kernel课题组除去WCN/CAMERA，余下大概有12人，包含了bsp和driver，现在的bsp工作由kernel和系统组共同承担。
 | kernel | system | 其他
2016初人员构成 | 徐学锋、赵远、彭议民 | 孟卫国、涂志强、冷岩松 | 邹桥
2016末人员构成 | 徐学锋、彭议民、杨正进、高熊、马皓、罗治松、刘娜、朱丙营、孙垒 |  | 
可以看出人员数量有增加，另外一个特点是全部为专职人员，之前处理稳定性、性能等sytem组参与人员均为兼职。
从人员特点来看，也更加专业，比如高熊（稳定性专家，专注稳定性工作4年），孙垒（性能问题专家，从事性能分析3年，深入研究内核超过8年）
不足之处在于系统性经验不如以往，但通过专业的工具和流程分工，对人员的系统性依赖降低较多。从整体团队能力是高于以往的，这一点超出期望，1881年初的时候举步维艰，离职了绝对主力，新队伍经过一年锻炼，“后老孟”时代整体实力是超过了以往。

## Slide 5: 亮点及不足
亮点
1、新队伍经受住了考验，1881特性更新较大的情况下按时完成了任务
2、释放了创新的活力，开发ramdump工具，可以较快的定位稳定性问题
MTBF在递交整机8周内可以0死机通过测试，这也是个惊喜，是工具建设、
团队能力、技术路线、策略等综合因素的结果。
3、人员增多，可以进行专业化建设，专业方向深耕细作，整体实力有所增强。
不足
无法形成梯队，人员有流失后会有一定影响；
性能分析人员不够；
内核能力建设仍需要加强，需要做到人人都是神枪手；

## Slide 6: 2017的思考
软件构架、流程建设、技术能力等距离行业一流有较大差距，如何借势而为，发掘价值，在低成本、turnkey中改造现有方案？
除了公网市场，在行业和专网上同样需要技术积累和建设，怎样不变应万变？
坚持技术、坚持专业；
严谨、深入，向一流看齐；
抓住机会进行自我改造、能力革新。
2017年更上一层楼。

## Slide 7
谢谢！